# Informacja o realizacji inwestycji

za rok 2003 r.

- Wybudowano drogę gminną z Kaźmierza (obręb Nowa Wieś) do Gorszewic 
i w kierunku Witkowic, która stanowi drogę dojazdową do gruntów ornych .  Przekazanie placu budowy nastąpiło 06 maja 2003r. inwestycja zakończona 
i oddana do eksploatacji została w lipcu 2003r. Efektem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest droga utwardzona o  długości 3508,00 mb i szerokości 4,00mb  o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia, dla kategorii ruchu KR2.

- W dniu 24.03.2003 r. dokonano odbioru ostatecznego wyremontowanej drogi dojazdowej do użytków rolnych w miejscowości Kaźmierz, na działce nr. ewidencyjny 1223 ( deptak). Roboty rozpoczęto 17.03.2003 r., zakończono 21.03.2003r. Na odcinku 115 m wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 2,60 m, na podbudowie z kruszywa łamanego.

- Dnia 30.09.2003r. przystąpiono do realizacji  rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Piersko. Zakres robót objętych zadaniem inwestycyjnym:

-  odwiert studni o głębokości  165 m

-  likwidacja studni nieczynnej,

- zestaw hydroforowy drugiego stopnia,

- zbiorniki wyrównawcze 2 x 100 m3,

- roboty elektryczne zewnętrzne i wewnątrz obiektu

- sieci zewnętrzne :wodociągowe i kanalizacyjne,

- zagospodarowanie terenu

Trwa rozruch stacji. Przewidywany termin zakończenia zadania styczeń 2004r.

W realizowanym obiekcie zainstalowane zostały sterowniki ( PCD.2 i IC 2001), które wskazują aktualne stany na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, sterują pracą urządzeń technologicznych i informują o stanach awaryjnych tych urządzeń. Zainstalowana została dodatkowa funkcja sterownika – rejestracja włamań.  Aktualne dane, stanów awaryjnych oraz sygnalizacji włamania są przekazywane poprzez sieć GSM konserwatorowi stacji oraz kierownikowi ZUK.

- Opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą wraz kosztorysem inwestorskim na budowę dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznej j.n.:

- w miejscowości Pólko, która stanowi drogę dojazdową do bloków o długości 187,27m i szer. 4,00m

- w miejscowości Kopanina (działka nr 116) o długości  676,31m i szr.4,00m

- w miejscowości Witkowice, która stanowi drogę gminną o długości 800 mb 
i szer.4,00m – odcinek drogi od mostku do drogi powiatowej w Witkowicach . Zamierzenie inwestycyjne stanowi kontynuację wybudowanej drogi gminnej  Kaźmierz-Gorszewice – Witkowice.

- W ramach projektu p.n.: „Budowa nowoczesnego systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Kaźmierz na bazie przejętych od AWRSP hydroforni oraz wodociągów” Opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą wraz kosztorysami na budowę sieci wodociągowej ( przesyłowej)

-  Etap I obejmuje sieć przebiegającą przez miejscowości Gaj Wielki-Młodasko-Bytyń ( wzdłuż drogi krajowej A2) oraz miejscowości Witkowice i Gorgoszewo o łącznej długości 11 707 mb. Dokumentacja uwzględnia wymianę istniejących przyłączy po trasie projektowanej sieci.

- Etap II obejmuje sieć przebiegającą przez miejscowości Piersko-Pólko-Wierzchaczewo-Sokolniki Wielkie-Sokolniki Małe o łącznej długości 9 555mb Dokumentacja uwzględnia wymianę istniejących przyłączy po trasie projektowanej sieci.

- Wykonano remont kotłowni mający na celu zmianę systemu ogrzewania 
z częściową wymianą instalacji c.o.i grzejników oraz doprowadzeniem ciepłej wody użytkowej do WC w niżej wymienionych obiektach wiejskich:

- świetlica wiejska w miejscowości Pólko przyjęto w projekcie ogrzewanie olejowe kocioł ii GN 1-03 o mocy 24 kW ,

- w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopaninie przyjęto w projekcie ogrzewanie gazowe kocioł Vissmann o mocy 24 kW.

Należy nadmienić, że prace zostały rozpoczęte w roku 2002 . Kotłownie zostały oddane do eksploatacji 10 stycznia 2003r.

- Dnia 15 kwietnia 2003r oddano do eksploatacji sieć wodociągową z rur PCV 
o łącznej długości 342 mb wraz z  wymianą 12 przyłączy do budynków na Rynku w Kaźmierzu .

- Wybudowano i oddano do eksploatacji sieć wodociągową do Sokolnik Małych 
o długości 1116 z rur PCV o Ø 160. W efekcie woda pitna dostarczana jest odbiorcą z dwóch ujęć – SUW w Kaźmierzu i Sokolnik Wielkich.

- Wybudowano odcinek sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ul. Nowowiejskiej z rur PCV Ø 160 o długości 132 mb.

- Przystąpiono do realizacji  projektu pn.: „Budowa nowoczesnego systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Kaźmierz na bazie przejętych od AWRSP hydroforni oraz wodociągów”. Wybudowano wg dokumentacji projektowej oznaczonej jako Etap II odcinek sieci od m. Sokolniki Wielkie 
w kierunku Wierzchaczewa z rur PCV Ø 160 o długości 1018mb. W efekcie woda dostarczana jest z SUW w Sokolnikach Wielkich, a wyłączono 
z eksploatacji SUW w Wierzchaczewie.

- W listopadzie 2003r. oddano do eksploatacji sieć wodociągową w miejscowości Bytyń o łącznej długości 1987 mb, która zaopatrywać będzie w wodę 68 nieruchomości. Do sieci podłączonych zostało 11 działek.

- Zakończono ostatni etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bytyń na osiedlu liczącym 68 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
1-rodzinne. Oddano do eksploatacji kolektor o łącznej długości 1.759 mb 
i podłączono 11 nieruchomości.

- Wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej  o długości 78mb w ul Reja 
w Kaźmierzu.

- Trwają prace remontowe w strażnicy wiejskiej w Chlewiskach. Wymieniono 
7 szt. okien z metalowych na PCV wraz z montażem wew. i zew. parapetów. Wykonano roboty murarskie : założono stelaż pod płyty gipsowe, ocieplono posadzkę styropianem i wylano masę betonową. Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną i zamontowano armaturę w pomieszczeniach WC.

- Zaopatrzono  w gaz kolejną wieś Sokolniki Małe . Wybudowano sieć gazową  
z rur PE o łącznej długości 3 497mb i podłączono 38 nieruchomości.

- Przystąpiono do ostatniego etapu budowy ubikacji publicznych w Kaźmierzu obejmującego prace budowlane, instalacyjne, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie przyłączy: gazowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączem o łącznej  długości 82 mb oraz  wykonano przyłącze  elektroenergetyczne.

- Zakończono budowę chodnika w Kaźmierzu ul. Świerczewskiego na odcinku od Urzędu Poczty do ul. Prusa.

18. Wybudowano w Kaźmierzu ścieżkę rowerową z chodnikiem w odcinkach jn.:

-  od ul. Sienkiewicza do ul.Jaworowej o szer.2,45m długości 107mb z płytek            betonowych 35x35x5cm ryflowanych

- od ul. Polnej do Leśniczówki o szer. 2,45m i długości 205mb z kostki brukowej       betonowej.